| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.____.09

на  изготовление автомобиля специального  - АРМТ

(Агрегат Ремонта Магистральных Трубопроводов).

1. Монтажная база					         шасси КамАЗ 43118, Урал 4320

2. Специальный кузов мастерская

- 2-х отсечный, с глухой перегородкой и термоизоляцией.

- цвет кузова: синий RAL (----).

3. Передний отсек (бытовое помещение)	          		- отапливаемая

- воздушный отопитель Планар - 4Д

- дверь одностворчатая с окном	, шт.								1

- диван рундук L=1800 мм с мягким сиденьем, шт.							2

- спинка полка L=1800 мм с мягкой обшивкой, шт.							2

- стол, шт. 												1

- пол - доска хвойных пород S 30-40 мм, линолеум.

- стены – утеплитель, ДВПО под цвет дерева светлых тонов.

- люк аварийно-вентиляционный 800х600 мм, шт.					 		1

- окно с форточкой пластиковое, шт.									1

- лампа местного освещения (плафон 24V), шт.							2

- аптечка медицинская, шт.										1

4. Задний отсек (производственное помещение)	   	  - 		- не отапливаемое

- слева по ходу автомобиля люки с открыванием наружу 						4

- барабан для намотки кабеля, шт.									4

- справа дверь одностворчатая для доступа в задний отсек, шт.					1

- задняя дверь 2-х створчатая с глухим окном, шт.		                   				1

- слева дверь укороченная для вентиляции, шт.							1

- на крыше вентиляционный люк, шт.									1

- пол – рифленое, листовое железо S=3 мм.

- стены – утеплитель, облицевать оцинкованным листом.

- трап – лестница задняя навесная,

- лампа местного освещения (плафон 24V), шт.							4

5. Сварочное оборудование

- дизельная электростанция АД-100, шт.								1

- сварочный выпрямитель ВД-306 ДК, шт. 						                          5

- кабель сварочный, м											8х25

- пульт управления с регулятором напряжения и кабелем, м.						5х25

- электрододержатель, шт.										4

- щиток сварщика наголовный, шт.									4

- печь для просушки электродов, шт.								             1

- термопенал, шт.											4

- магнитные держатели обратного провода, шт.							4

6. Газорезательное оборудование:

- кислородный отсек (место на два баллона с креплением к перегородке).

- крепление для пропанового баллона, шт.								1

- пропановый баллон, шт.										1

- кислородный баллон, шт.										2

- редуктор пропановый, шт.										1

- редуктор кислородный, шт.										2

- резак, к-т.												1

- рукав для кислорода и пропана, м.									2х30

- горелка, шт.												1

7. Дополнительное оборудование и инструменты:

- выносной прожектор (с кабелем 10 м) шт.								4

- углошлифовальная электрическая машинка на 2 кВт, шт.						1

- щит для подключения внешних потребителей

на 220 и 380 V, шт.											1

- электроарматура кабельная на 5 выходов

(1 выхода на 380В и 4 на 220В) с кабелем 50 м, шт.							1

- средства безопасности:

- огнетушитель углекислотный с кронштейном крепления, шт.						2

8. Комплект документов для постановки в органы ГИБДД.