| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.____.07

на изготовление транспортного средства специализированного

с краном - манипулятором 2АОП-М

С правом перевозки дежурной бригады

1. Монтажная база                                                            		шасси, а/м КамАЗ – 43118-1999.

- установить КОМ 131.

- установить фаркоп

- смонтировать электропневмовыводы.

2. Кабина кузова:

- цвет кузова: - оранжевый,

- основное отопление - отопитель «Планар 4Д»,

- аварийное  отопление - от системы ДВС,

- аварийный люк,

- переговорное устройство,

- сидение автобусное с ремнями безопасности для 3-х человек,

- стол

- внутренняя отделка пассажирского отсека – ДВПО под цвет дерева светлых тонов,

- внутренняя отделка производственного отсека – ДВП крашенный,

3. Грузоподъемное устройство						КМУ от 6,5 – 15,5 тн/м.

4. Оборудование кабины кузова:

- верстак с тисками,					1 шт.

- солидолонагнетатель С-321 электрический,					1 шт.

5. Оборудование для сварки:

- силовой генератор EG 202.7 c блоком управления №173					1 шт.

- сварочный выпрямитель ВД-313,									1 шт.

- кабель сварочный,											2(15 м.

- щиток сварщика наголовный,									1 шт.

- электрододержатель,										1 шт.

6. Пуско - зарядное устройство – на 500А							1 шт.

7. Оборудование для газовой резки:

- контейнер кислородный,										1 шт.

- контейнер пропановый, 	 									1 шт.

- шланги подачи кислорода и пропана,								2(15 м.

- редуктор кислородный одноступенчатый,							1 шт.

- редуктор пропан бутановый одноступенчатый,							1 шт.

- резак,												1 шт.

- горелка,												1 шт.

8. Оборудование  для  дозаправки  жидкой смазкой:

- емкость без подогрева с насосом НМШ2-40,							2х100л.

- емкость с подогревом и насосом НМШ2-40,							1х200л.

- емкость с подогревом и насосом НМШ2-40,							1х200л.

Все емкости (кроме емкости для отработанного масла) должны быть оборудованы раздаточными пистолетами, и раздаточными рукавами, 								по 8 м.

Подогрев масел должен осуществляется электрическими ТЭНами.

9. Маслостанция для аварийного спуска мачты подъемника (Р=120 атм), с насосом 310.2.28.-05 совмещенная с емкостью (210л) для масла гидросистемы.

10. Съемный искрогаситель с сертификатом соответствия,					1 к-т.

11. Гидроразрубатель троса диам. 25мм, 								1шт.

12. Разъем для подключения к внешнему источнику питания.

13. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40º С до +40ºС.

14. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.

СОГЛАСОВАНО:     				   РАССЫЛКА:

| Отдел главного конструктора |  |  |  | Управление производством | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление закупок |  |  |  | Производственно-диспетчерский отдел | 2 шт. |
| Управление производством |  |  |  | Отдел технического контроля | 1 шт. |
|  |  |  | бюро сертификации | 1 шт. |
|  |  |  | бюро лицензирования | 1 шт. |
|  |  |  | Управление закупок | 1 шт. |
|  |  |  | ОГК | 1 шт. |
|  |  |  | Отдел главного технолога | 1 шт. |
|  |  |  | Управление маркетинга | 1 шт. |
|  |  |  | Отдел отгрузки | 1 шт. |
|  |  |  | Техническое управление | 1 шт. |