| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.____.07

на  изготовление транспортного средства специализированного

с кран - манипулятором АНРВ-А

С правом перевозки дежурной бригады.

1. Монтажная база					     шасси, а/м КамАЗ 43114, 43118,

УРАЛ 4320-1922

2. Кабина кузова:

2.1Цвет кузова   - оранжевый

- основное отопление – отопитель Планар 4Д

- аварийное отопление – от системы ДВС.

- сиденье автобусное с ремнями безопасности для 3-х человек.

- переговорное устройство.

- стол

- аварийный люк.

- внутренняя отделка пассажирского отсека – ДВПО под дерево светлых тонов.

- внутренняя отделка производственного отсека – ДВП крашенное.

3. Грузоподъемное устройство					КМУ от 6,5 до 15,5 тн/м.

4. Сварочное оборудование

- силовой генератор EG 202.7 с блоком управления БУ №173, шт.		1

- сварочный выпрямитель ВД-313, шт.							1

- кабель сварочный,		   							2(15 м.

- щиток сварщика наголовный, шт.							1

- электрододержатель, шт.								1

5. Оборудование для газовой резки:

- контейнер под кислородный баллон, шт.	                	          			1

- контейнер под пропановый баллон, шт.	              	              		1

- шланги подачи кислорода и пропана							2(15 м.

- редуктор кислородный одноступенчатый, шт.	  				1

- редуктор пропан бутановый одноступенчатый, шт.				1

- резак, шт.											1

- горелка, шт.				1

6. Оборудование для мех.  обработки:

- дрель со штативом, шт.								           1

- наждачно-обдирочный станок, шт.							1

- тиски слесарные с размером губок не менее 100 мм., шт.			1

7. Верстак слесарный с ящиками, шт.						1

8. Оборудование для откачки жидкости

- насос ГНОМ 25/20, шт.									1

- рукав напорный 										10 м.

9. Разъем для подключения к внешнему источнику

10. Грузовая платформа кузова должна быть оборудована лестницей, смонтированной за                       кабиной кузова.

11. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей

среды от –40С до +40С.

12. Комплект документов на постановку в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.