| Заказ № |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30._____.07.

на  изготовление транспортного средства специализированного

с кран – манипулятором -  АОЭ.

С правом перевозки дежурной бригады.

1. Монтажная база					           шасси, а/м КамАЗ-43114, 43118,

УРАЛ 4320-1922

2. Кабина кузова:

- основное отопление – воздушный отопитель Планар 4Д                                                    1 шт.

- аварийное отопление - от системы ДВС,                                                                              1 шт.

- цвет кузова – оранжевый,

- переговорное устройство,                                                                                                       1 шт.

- аварийный люк,                                                                                                                        1 шт.

- сидение (автобусное) с ремнями безопасности для 3-х человек,                                       1 к-т

- стол, 												         1 шт.

- внутренняя отделка пассажирского отсека – ДВПО под дерево светлых тонов.

- внутренняя отделка производственного отсека – ДВП крашенное.

3. Грузоподъемное устройство			                           КМУ от 6,5  до15,5 тн/м.

4. Сварочное оборудование

- силовой генератор EG 202.6 с блоком управления БУ № 173, 			                    1 шт.

- сварочный выпрямитель ВД-313, 							                    1 шт.

- кабель сварочный,		   							                2(15 м.

- щиток сварщика наголовный, 								                    1 шт.

- электрододержатель, 									                    1 шт.

5. Оборудование для газовой резки:

- контейнер под кислородный баллон, 	                	          			                    1 шт.

- контейнер под пропановый баллон, 		              	              		                    1 шт.

- шланги подачи кислорода и пропана							                2(15 м.

- редуктор кислородный одноступенчатый, 		  				                    1 шт.

- редуктор пропан бутановый одноступенчатый, 					                    1 шт.

- резак, 											                    1 шт.

- горелка, 				                    1 шт.

6. Верстак слесарный с ящиками.			                                                               1 шт.

7. Дополнительное оборудование, приспособления и инструменты

- комбинированный прибор,					                                                    1 шт.

- мегомметр,						                                                                          1 шт.

- указатели напряжения,					                                                               1 шт.

- штанга изолирующая,					                                                               1 шт.

- клещи электроизмерительные,			                                                               1 шт.

- измеритель сопротивления заземления,		                                                               1 шт.

- диэлектрические перчатки, пара,				                                                    1 шт.

- диэлектрические боты, пара,					                                                    1 шт.

9. Разъем для подключения к внешнему источнику.

10. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей

среды от –40С до +40С

11. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.

СОГЛАСОВАНО:					РАССЫЛКА:

| Отдел главного конструктора |  |  |  | Управление производством | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление закупок |  |  |  | Производственно-диспетчерский отдел | 2 шт. |
| Управление производством |  |  |  | Отдел технического контроля | 1 шт. |
|  |  |  | Управление закупок | 1 шт. |
|  |  |  | ОГК | 1 шт. |
|  |  |  | Отдел главного технолога | 1 шт. |
|  |  |  | Управление маркетинга | 1 шт. |
|  |  |  | Отдел отгрузки | 1 шт. |
|  |  |  | Техническое управление | 1 шт. |