| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №30._____.07.

на  изготовление транспортного средства специализированного

с краном-манипулятором  АПШ-150.

1. Монтажная база			             		шасси  КамАЗ 43118 1017-15

- установить седельно – сцепное  устройство

- смонтировать электропневмовыводы

2. Полуприцеп (марка)

- длина, м.		                       			10 м., 12м.  (со смещенным шкворнем)

- коники не съемные.

- установить сзади борт

- настил рифленка S=3мм

3. Грузоподъемное устройство  ИМ-150 (управление на колонне).

- грузовой момент  тн/м 								12,1

- грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м				1300/8,4

- грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м				4000/3,0

4. Ящик для инструментов и строп, шт.                                 		1

5. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.