| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

# Техническое задание № 30._____.07

на изготовление транспортного средства специализированного

с кран - манипулятором мод. АРОК 1001

С правом перевозки дежурной бригады.

1. Монтажная база					                            шасси  а/м КамАЗ 43114, 43118,

УРАЛ 4320-1922

2. Кабина кузова:

- цвет кузова:   - оранжевый

- основное отопление - отопитель «Планар 4Д»

- аварийное отопление -  от  системы ДВС

- аварийный люк

- переговорное устройство

- сидение автобусное с ремнями безопасности для 3-х человек

- стол

- внутренняя отделка пассажирского отсека – ДВПО под цвет дерева светлых тонов.

- внутренняя отделка производственного отсека – ДВП крашенный.

3. Грузоподъемное устройство		                                                    КМУот6,5 до 15,5 тн/м.

4. Сварочное оборудование:

- силовой генератор EG 202.7 с блоком управления БУ №173, шт.		                  1

- сварочный выпрямитель ВД-313, шт.				                                          1

- кабель сварочный,						                                              2х15м

- щиток сварщика наголовный, шт.				                                                      1

- электрододержатель, шт.					                                                      1

5. Оборудование для газовой резки:

- контейнер под кислородный баллон, шт.			                                                      1

- контейнер под пропановый баллон, шт.			                                                      1

- шланги подачи кислорода и пропана				                                  2х15м

- редуктор кислородный одноступенчатый, шт.		                                                      1

- редуктор пропан бутановый одноступенчатый, шт.		                                          1

- резак, шт.								                                          1

- горелка, шт.							                                                      1

6. Стол слесарный, шт.						                                          1

7. Оборудование для дозаправки жидкой смазкой:

- бак для чистого масла                                              	                                            1х200л.

- бак для промывочной жидкости				                                            1х100л.

- бак для отработанного масла		                      	                                            1х200л.

- насосная станция НМШ 2-40, шт.				                                                       1

- длина рукава для подачи и забора масла			                                    2х8м.

- солидолонагнетатель С-321 (электрический), шт.	  	                                           1

8. Покрасочное оборудование:

- краскораспылитель, шт.						                                           1

- шланг, м.								                                         10

9. Съемный искрогаситель, к-т.					                                           1

10. Разъем для подключения к внешнему источнику, шт.	                                           1

11. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С

12.  Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.