| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.__.07

на  изготовление транспортного средства специализированного

с кран-манипулятором для городских коммунальных служб

КоБРА.

1. Монтажная база				                                  шасси а/м ЗИЛ 5301М2

1.1. Кабина,						                               семиместная, двухрядная

2. Ложементы для  перевозки  труб длинной до 6 м.				2 шт.

3. Грузоподъемное устройство			Гидроманипулятор ИМ-20

- грузовой момент,  тн/м. 									1,85

- грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м.					505/3,57

- грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м.					990/1,85

4. Сварочное оборудование

- дизельный генератор ESDZ-25/20 (VELGA-производство Литва),		1 шт.

- сварочный выпрямитель ВД 309,	      				          		1 шт.

- кабель сварочный,	   				     	  			2(15 м.

- щиток сварщика наголовный,								1 шт.

- электрододержатель,									1 шт.

5. Оборудование для газовой резки

- контейнер  кислородный на 2 баллона,                 		          			1 шт.

- контейнер пропановый,  		                     			 		1 шт.

- шланг подачи кислорода и пропана,                                  	 			2(15м.

- редуктор кислородный, 			                         				1 шт.

- редуктор пропановый, 			               	 				1 шт.

- резак,                                                                                    	 			1 шт.

- горелка,                                                                               				1 шт.

6. Оборудование для откачки жидкости:

- насос электрический ГНОМ 25/20 (на 380В), 					1 шт.

- рукав напорный,				                                            		10м.

7. Дополнительное оборудование:

- электрошлифовальная машина (на 220В),						1 шт.

- штырь заземления с проводом,							10 м.

- противооткатный упор,									2 шт.

- прожектор со стойками 500Вт.,	  						2 шт.

- кабель,											2х15м.

8.  Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С.,

9. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД.